Карта заказа ТСМ/ТСП-0193

|  | Примечания |
| --- | --- |
| ТСМ | Термометр сопротивления медный |
| ТСП | Термометр сопротивления платиновый |
|  | Тип арматуры | Ограничения |
|  | -0193 | гладкая арматура d10 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193/8 | гладкая арматура d8 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193/6 | гладкая арматура d6 мм (установка в гнездо) | монтажная длина от 120 мм |
|  | -0193-01 | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d10 | монтажная длина от 80 мм |
|  | -0193-01/8 | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d8 | монтажная длина от 80 мм |
|  | -0193-01/6 | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура d6 | монтажная длина от 80 мм |
|  | -0193-02 | с подвижным штуцером М20х1,5, арматура c утонением d10/d8 | монтажная длина от 80 мм |
|  | Вид взрывозащиты |
|  | - | Общепромышленное исполнение |
|  | Ех | 0Ex ia IIC T6 Ga X |
|  | Длина монтажной части, мм |
|  | 80 | 250 | 800 | 2500 |  |
|  | 100 | 320 | 1000 | 3150 |  |
|  | 120 | 400 | 1250 |  |  |
|  | 160 | 500 | 1600 |  |  |
|  | 200 | 630 | 2000 |  |  |
|  | Неуказанные длины – изготовление по спец. заказу (от 80 до 3150 мм); ПРОПИСАТЬ |
|  | Тип, класс и схема чувствительного элемента |
|  | 50М | А | (от -50 до +120) °С |
|  | 50М | В | (от -50 до +180) °С |
|  | 50М | С | (от -50 до +180) °С |
|  | 100М | А | (от -50 до +120) °С |
|  | 100М | В | (от -50 до +180) °С |
|  | 100М | С | (от -50 до +180) °С |
|  | 50П | А | (от -100 до +450) °С |
|  | 50П | В | (от -196 до +500) °С |
|  | 100П | А | (от -100 до +450) °С |
|  | 100П | В | (от -196 до +500) °С |
|  | Pt100 | А | (от -50 до +300) °С |
|  | Pt100 | В | (от -50 до +500) °С |
|  | с 2ЧЭ изготовление невозможно |
|  | Cхема соединений |
|  | 3 | трехпроводная схема |
|  | 4 | четырехпроводная схема |

Пример записи при заказе:

ТСМ-0193-01/6-Ех-1600мм, 100М/А/4, 12Х18Н10Т, (-50...+120)°С